SOMMAIRE

1.	Résumé	3

2.	INTRODUCTION	4

3.	Objectifs du document	4

4.	Domaine d’application	4

5.	Rappels reglementaires	5

5.1.	Commentaires de l’IT89	5

5.2.	Guide de Maîtrise de l’Urbanisation – Annexe 1	5

6.	Préalables	6

6.1.	Phénoménologie	6

6.2.	Point de vue accidentologique	6

6.3.	Explosion de bac d’essences en cours de nettoyage-dégazage (scénario « premier »)	6

6.4.	Explosion de bac pris dans un feu de nappe (scénario de propagation)	7

6.5.	Prise en compte de l’effet directionnel	7

6.6.	Bilan	7

7.	Presentation du modèle “Equivalent TNT”	8

8.	Les hypothèses CONSIDEREES	9

8.1.	Rappel sur les hypothèses des formules reglementaires (IT89)	9

8.1.1.	Pression d’éclatement : PECL	9

8.1.2.	Facteur d’énergie de distribution de fragmentation : F	9

8.1.3.	Autres paramètres	9

8.2.	Hypothèses proposées par le GTDLI	10

8.2.1.	Pression de rupture : PRUP et Pression d’éclatement : PECL	10

8.2.2.	Rapport r  (r = HEQU / DEQU)	11

8.2.3.	Facteur de distribution d’énergie de fragmentation : F	12

8.2.4.	Rapport des chaleurs spécifiques	14

8.2.5.	Autres paramètres	15

8.2.6.	Détermination de la distance réduite	15

8.3.	Formules simplifiées proposées par le GTDLI	16

8.3.1.	Bacs dont le rapport  r est inférieur ou égal à 1	16

8.3.2.	Bacs dont le rapport  r est supérieur à 1	17

9.	BilanS comparatifS	18

9.1.	Bilan sur le choix des hypothèses	18

9.2.	Comparatif des Résultats	19

9.3.	Autres comparatifs de résultats	20

10.	ANNEXE 1 : Abaque TM5-1300	21

11.	Bibliographie	22

# Résumé

La modélisation de l’onde de choc consécutive à un éclatement de réservoir travaillant à pression atmosphérique est un domaine où de plus amples recherches sont nécessaires pour appréhender finement le problème ; cependant, des études récentes sur le sujet permettent d’ores et déjà de proposer une évolution des formules des commentaires de l’Instruction Technique de 1989.

L’objectif de cette note est de :

- disposer de formules simples pour appréhender, dans une première approche et d’une façon conservative, l’intensité des effets dus aux explosions de bacs atmosphériques, conformément aux seuils prévus par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

- prendre en compte les enseignements tirés de l’accidentologie et les études récentes menées sur le sujet.

Après une présentation des problématiques associées au phénomène, le document présente le modèle « équivalent TNT » puis le détail des formules des commentaires de l’Instruction Technique de 1989.

La note propose ensuite, sur cette même base, de modifier, tout en les argumentant, certains paramètres pour présenter de nouvelles formules.

Le dernier chapitre présente un comparatif entre les modèles, les hypothèses et les résultats obtenus par les experts représentés au sein du GTDLI – INERIS et TECHNIP.

A la lueur des investigations menées sur le sujet, il ressort que les incertitudes sur les modélisations sont importantes car, selon les experts consultés :

- les modèles utilisés sont très peu adaptés à l’explosion de capacités travaillant à pression atmosphérique ;

- les hypothèses d’entrée peuvent être différentes ;

- les effets associés aux seuils sont à examiner au cas par cas.

Cependant, afin de s’affranchir de toutes ces incertitudes, il convient de noter que les résultats obtenus par les experts et par les formules proposées, pour les mêmes équipements, sont :

- du même ordre de grandeur,

- plus conservatifs que les effets observés dans l’accidentologie,

permettant ainsi, à toutes les parties prenantes, de s’entendre sur une évaluation cohérente des effets.

# INTRODUCTION

La modélisation de l’onde de choc consécutive à un éclatement de réservoir travaillant à pression atmosphérique est un domaine où des recherches ont été effectuées pour appréhender ce problème.

Bien qu’encore très inadaptée, la quantification des effets d’une explosion de capacité n’a pu se faire simplement qu’avec une approche :

- en « équivalent TNT »,

- avec les courbes TNT, TM5 - 1300

Cette méthode, d'usage relativement simple, a été très utilisée. Elle consiste à assimiler l'explosion d'un nuage gazeux à l'explosion d'une masse de TNT.

# Objectifs du document

L’objet du présent document est de présenter les hypothèses proposées par le GTDLI pour la détermination de l’intensité des effets en cas d’explosion d’une capacité atmosphérique.

L’objectif recherché est l’obtention de formules simples pour différents seuils d‘effets, pour lesquelles les hypothèses puissent être documentées et justifiées.

Le présent document n’a pas pour vocation d’estimer les effets thermiques ou de projection.

# Domaine d’application

Cette note s’applique à toutes les capacités atmosphériques :

- stockant des liquides inflammables de catégorie B et C,

- cylindriques et verticales,

- à toit fixe.

# Rappels reglementaires

## Commentaires de l’IT89

Seul l’article 1 des commentaires de l’IT89 propose des formules « déterminées pour l’éloignement des habitations et routes d’une part, des établissements recevant du public et des voies à grande circulation d’autre part en retenant respectivement des seuils de 170 mbar et 50 mbar pour les seuils de surpression. »

Pour 170 mbar :	D 	= 	0,067 x (PATM x DEQU² x HEQU)1/3

Pour   50 mbar :	D 	= 	0,166 x (PATM x DEQU² x HEQU)1/3

Avec : 	DEQU : diamètre du réservoir examiné (en mètre)

HEQU : hauteur du réservoir (en mètre)

PATM : pression atmosphérique (en Pascal)

## Guide de Maîtrise de l’Urbanisation – Annexe 1

Explosion de la phase gazeuse des bacs à toit fixe :

Pour 140 mbar :	D 	= 	0,068 x (PATM x DEQU² x HEQU)1/3

Pour   50 mbar :	D 	= 	0,076 x (PATM x DEQU² x HEQU)1/3

Avec : 	DEQU : diamètre du réservoir examiné (en mètre)

HEQU : hauteur du réservoir (en mètre)

PATM : pression atmosphérique (en Pascal)

# Préalables

## Phénoménologie

Le phénomène modélisé en cas d’explosion de bac est le suivant :

- à pression atmosphérique, la totalité du volume du bac est rempli d’un mélange inflammable d’air et de vapeurs d’hydrocarbures à la stœchiométrie, (configuration majorante)

- ce nuage s’enflamme en présence d’une source d’ignition

La combustion rapide du mélange gazeux comburant/carburant et l'expansion des produits de combustion qui en résulte sont à l'origine d’une montée en pression dans le réservoir.

Au-delà d’une certaine limite de pression, (appelée pression de rupture PRUP), l’élément de résistance le plus faible du bac va céder et le bac va commencer à s’ouvrir, entraînant une ouverture, principalement à la liaison robe/toit et/ou à la liaison robe/fond.

L’énergie interne accumulée va ensuite se libérer sous 2 formes :

- énergie perdue dans la détente adiabatique du gaz, qui génère les ondes de pression à l’extérieur

- énergie dispersée pour les projections de missiles

## Point de vue accidentologique

D’une manière générale, d’après les données issues du retour d’expérience, les explosions de bacs atmosphériques ne génèrent pas d’effets de surpression notables susceptibles d’impacter des intérêts vulnérables à protéger à l’extérieur des établissements concernés.

En revanche, 3 conséquences majeures sont à signaler :

- La déchirure robe/fond des réservoirs, libérant ainsi les éventuels volumes de liquide présent dans le bac au moment de l’explosion;

- Des projections : envol du toit, décollement de réservoir (problématique de la frangibilité) ;

- L’effet thermique consécutif à l’inflammation d’une quantité de gaz (flash-fire) est à l’origine des brûlures observées sur le personnel à proximité du bac.

## Explosion de bac d’essences en cours de nettoyage-dégazage (scénario « premier »)

Dans ce cas se pose la problématique du volume à prendre en compte pour la détermination de l’énergie interne :

- volume sous l’écran flottant, où sont susceptibles de se trouver le point d’ignition et les vapeurs inflammables

- volume libre au-dessus de l’écran flottant

- les deux en considérant 2 explosions ?

## Explosion de bac pris dans un feu de nappe (scénario de propagation)

La pression de rupture à considérer devrait être minorée car la température a une influence notable sur la résistance des structures (cf. § 4.1.2 du rapport INERIS sur les éclatements)

Pour les produits de catégorie C, la présence de liquide – condition nécessaire pour faire exploser le bac (contenant des produits de catégorie C) :

  - diminue d’autant le volume de gaz, et donc l’énergie interne associée au moment de l’explosion

  - augmente la pression de rupture du bac (d’après l’étude TECHNIP, par  la prise en compte d’une garde hydraulique)

## Prise en compte de l’effet directionnel

Par configuration (cylindrique et verticale), une déflagration dans un bac engendre un effet canon, c’est-à-dire une orientation préférentielle des ondes de pression dans un sens vertical. Cette orientation est à l’origine de la problématique « frangibilité » des bacs.

Or, les modèles présentés dans cette note considèrent une propagation hémisphérique de l’onde, ce qui est donc pénalisant.

## Bilan

Les éléments évoqués dans ce chapitre concourent à relativiser les distances d’effets obtenues à partir des modèles.

En effet, les modèles décrits ci-après ne prennent pas ou peu en considération les éléments présentés dans ce chapitre.

En première approche, les zones d’intensité ainsi obtenues sont conservatives, permettant de s’affranchir des incertitudes présentées dans cette note.

Des modélisations plus « sophistiquées » peuvent être utilisées le cas échéant, sous réserve d’être dûment justifiées.

# Presentation du modèle “Equivalent TNT”

Les formules présentées au §5. consistent en une relation du type :

| di | = | i . (MTNT)1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avec : |  |  |  |

| Equivalent TNT | Energie de Brode | Part d’énergie destinée aux fragments | Perte d’énergie liée à la déformation de l’enveloppe |
| --- | --- | --- | --- |

| V = VGAZ | = | 0,25 . ( . DEQU² . HEQU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dP | = | (PECL – PATM) |  |
| soit |  |  |  |
| di | = | i . |  | (PECL – PATM) . 0,25 . ( . DEQU² . HEQU . (1-F) |  | (1/3) |
|  |  |  |  | QTNT. (-1) . (1+fr) 3-3 |  |  |

Où :

DEQU : 	Diamètre du bac (m)

HEQU : 	Hauteur du bac (m)

PECL : 	Pression absolue d’éclatement (Pa)

PATM : 	Pression atmosphérique (Pa)

F : 		Facteur d’énergie de distribution de fragmentation

QTNT : 	Chaleur de combustion du TNT (J/Kg)

 :		Rapport des chaleurs spécifiques (voir § 8.2.4)

fr : 		Fraction de déformation du matériau

et

i :	Distance réduite, fonction du seuil de surpression recherché, et obtenue par lecture des abaques TM5-1300 jointes en annexe.

# Les hypothèses CONSIDEREES

## Rappel sur les hypothèses des formules reglementaires (IT89)

### Pression d’éclatement : PECL

Par déduction, dans l’IT89 :

| PECL | = | 2 x PATM | Soit 2 bars absolus, ou 1 bar relatif |
| --- | --- | --- | --- |

### Facteur d’énergie de distribution de fragmentation : F

| F | = | 0,2 (rupture fragile) |
| --- | --- | --- |

### Autres paramètres

| fr | = | 0 |
| --- | --- | --- |
| QTNT | = | 4,69 106 J/Kg |  |
|  | = | 1,314 |  |  |

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . (1-F) |  | (1/3) | . [ (2PATM – PATM) . DEQU² . HEQU ](1/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QTNT . (-1) . (1+fr) 3-3 |  |  |  |

Soit :

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . ( 1- 0,2) |  | (1/3) | . [(PATM . DEQU² . HEQU ](1/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,69.106 . (1,314 - 1) . (1 + 0) 3.1,314-3 |  |  |  |

| di | = | i . | 7,528.10-3 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] | (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avec :

| Surpression (mbar) | Distance réduite  (Abaque TM5-1300) (m) |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | 22 | d50 | = | 0,166 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3) |
| 140 | 10,1 | d140 | - | 0,076 |  |
| 170 | 8,9 | d170 | = | 0,067 |  |

## Hypothèses proposées par le GTDLI

### Pression de rupture : PRUP et Pression d’éclatement : PECL

La Pression de RUPture (PRUP) est relativement bien connue ; elle détermine la pression à partir de laquelle la liaison robe-toit ou robe-fond cède ; cependant, cette ouverture peut ne pas être suffisante pour évacuer les gaz et induire ainsi une augmentation de pression jusqu’à la Pression dite d’EClatement (PECL).

Or, c’est la Pression d’éclatement qui est utilisée dans les modèles.

La corrélation entre la pression de rupture et la pression d’éclatement est encore mal connue.

La pression de rupture d’un bac atmosphérique non frangible varie dans une plage de 0,1 bar à 0,5 bar selon les experts :

- TNO, dans son analyse critique de l’étude de dangers du Dépôt Pétrolier de Lorient, écrit que la surpression maximale atteinte lors d’une explosion de réservoir est de 110 mbar, et ce pour tout type de bac ;

- Pour un bac de 30 mètres de diamètre et de 12,6 mètres de hauteur, le CETIM a simulé les différents modes de défaillance du réservoir à partir de calculs d'instabilité élasto-plastique avec prise en compte du contact entre le fond et le radier. Ces calculs ont été effectués en utilisant la méthode des éléments finis (le CETIM utilisant pour ce faire le logiciel ABAQUS). Pour les 3 niveaux de remplissage étudiés, la pression de gaz provoquant la défaillance de la liaison robe-toit ne dépasse jamais 120 mbar ;

- L’UFIP, dans son guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers en raffineries, stockages et dépôts de produits liquides et liquéfiés, préconise une pression de rupture prise à :

    - 500 mbar pour un bac non frangible.

    - 75 mbar pour un bac frangible

- TECHNIP, dans son « Etude de déconfinement en cas d’explosion dans des bacs de stockage d’hydrocarbures » demandée par TOTAL France, a réalisé un calcul de résistance pour 2 bacs « réputés non frangibles », effectué à l’aide du code aux éléments finis LSDYNA, en considérant le bac vide puis en évaluant l’influence du taux de remplissage. En conclusion, il ressort:

- Pour le bac 35 :

    - Le bac est entièrement soulevé lorsqu’il est vide pour de faible niveau de surpression (60 mbar environ) du fait de la grande souplesse du fond.

    - En prenant en compte une garde hydraulique, le soulèvement reste significatif et provoque pour une surpression de 150 mbar des déformations plastiques élevées dans le fond du bac, déformations liées notamment à la retombée du bac après soulèvement.

    - A cette valeur de 150 mbar, le toit souffre fortement lors du chargement (plus précisément l’anneau de compression).

- Pour le bac 21 :

    - Le bac est entièrement soulevé lorsqu’il est vide pour un niveau de surpression proche de 400 mbar. Ce niveau de surpression est nettement plus élevé que celui obtenu pour le bac 35 du fait de la plus grande rigidité du fond qui va dans un sens favorable ici.

    - La prise en compte des boulons de liaison à la fondation n’apporte pas de plus particulier quant au comportement du bac du fait de leur rupture à pression moindre (estimée à 130 mbar ici). Cela tend plutôt à augmenter les déformations plastiques dans le fond du fait du choc provoqué par leur rupture.

    - En prenant en compte une garde hydraulique, le soulèvement reste significatif et provoque pour une surpression de 500 mbar des déformations plastiques plus élevées dans le fond du bac.

L’étude TECHNIP précise par ailleurs que les pressions les plus élevées sont obtenues pour les rapports hauteur/diamètre les plus élevés.

### Rapport r  (r = HEQU / DEQU)

Sur la base de toutes ces considérations, le GTDLI propose :

- Pour les bacs dont le rapport r = Hauteur / Diamètre est supérieur à 1, la Pression d’éclatement sera prise égale à 101 325 Pa relatif (1 bar relatif) ;

- Pour les bacs dont le rapport r est inférieur à 1, la Pression d’éclatement sera prise égale à 50 663 Pa relatif (0,5 bar relatif).

Ces hypothèses restent conservatives et cohérentes avec les résultats des études citées ci-avant.

NB : Avis des experts du GTDLI

- Pour l’INERIS, la Pression d’éclatement pour les bacs atmosphériques varie entre 0,5 bar et 1 bar relatif.

- TECHNIP considère une Pression d’éclatement calée à 1 bar relatif (2 bars absolus), indépendamment des caractéristiques du bac (hauteur, diamètre).

NB : L’exploitant demeure libre du choix de la pression d’éclatement, pour autant qu’il en apporte la justification (par exemple : prise en compte du caractère frangible du bac).

### Facteur de distribution d’énergie de fragmentation : F

Le facteur de distribution d’énergie de fragmentation F permet de prendre en compte la répartition entre les différentes énergies participant à l’explosion (énergie de déformation, incluant le paramètre fr, et énergie de fragmentation pour les effets missiles).

En effet, lors de la montée en pression dans l’enceinte du réservoir, le bac se soulève et se déforme pour tendre vers la forme d’une sphère, jusqu’à ce que les contraintes au niveau des liaisons robe-toit et/ou robe-fond soient suffisantes pour provoquer l’ouverture de la capacité.

Quelques illustrations du phénomène sont présentées ci-après.

Dans le cas de l’IT89 (F = 0,2), il est considéré une rupture fragile ; une rupture fragile est une rupture sans déformation s’opérant sous pression de service, caractéristique de la rupture par défaut de résilience à froid.

Or dans le cas d’une explosion de réservoir, la rupture se fait par surpression égale à la pression d’éclatement de l’enceinte après déformation de cette dernière, ce qui caractérise une rupture ductile, soit : F = 0,6.

D’après B.G. Cox et Saville (1975) cités par F. Lees, l’énergie de l’onde de surpression est égale à 40% (soit F=0,6) de l’énergie libérée par l’explosion dans le cas de déflagration (rupture ductile) et 80% (soit F=0,2) de l’énergie libérée par l’explosion dans le cas de détonation.

En conclusion, le GTDLI retient  :

| F | = | 0,6 |  |
| --- | --- | --- | --- |

NB : L’INERIS et TECHNIP s’accordent, dans le cadre de leurs approches (modèles et hypothèses associées), pour prendre F égal à 0. Cette différence s’explique par le fait que,  pour la projection des fragments, ils raisonnent en terme d’impulsion et non en terme d’énergie (cf. §  4.2.5 du rapport INERIS d’octobre 2004 sur les éclatements de réservoirs).

Extrait Rapport J-N. SIMIER – ATOFINA - Centre Technique de Lyon

Déformée du réservoir à 226,1 mbar.

Extrait Etude Frangibilité du CETIM – Dépôt de Gennevilliers

Photos de Retour d’expérience

### Rapport des chaleurs spécifiques

C’est le rapport des chaleurs spécifiques (chaleur à pression constante / chaleur à volume constant) du mélange ‘air/vapeur/gaz brûlé’  contenu dans le réservoir lorsqu’il atteint la pression d’éclatement (PECL).

Eu égard au faible niveau de pression atteint, la profession et les experts s’accordent pour :

|  | = | 1,314 |
| --- | --- | --- |

quelque soit le produit stocké.

### Autres paramètres

La profession et les experts et s’accordent pour :

| fr | = | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Le coefficient d’expansion en volume du réservoir (ou taux d’allongement de l’acier) en fracture, fr , est pris égal à 0, en considérant que ce facteur est déjà pris en compte dans le facteur F.

Les paramètres  QTNT  et     restent inchangés.

### Détermination de la distance réduite

La détermination de la distance réduite se fait suivant des abaques, les plus courantes étant :

- Abaque du TM5-1300 (équivalence TNT) 	(TOTAL)

- Abaque Multi-énergie (V.d.Berg)		(INERIS indice 10)

- Abaque de Baker				(TECHNIP)

NB :

- pour l'abaque multi-énergie, la distance réduite est égale à  di / [E / PATM]1/3  où E est l'énergie due à la montée en pression du réservoir ;

- pour l'abaque TM5-1300, la distance réduite est égale à  di / [MTNT]1/3  : on prend en compte MTNT la masse d'équivalent TNT.

Le choix de l’abaque est déterminant sur les résultats.

A chaque méthode correspond son abaque et la prise en compte de ses propres hypothèses.

Au final (cf. paragraphes 9.2 et 9.3), chaque méthode donne des résultats du même ordre de grandeur.

## Formules simplifiées proposées par le GTDLI

Sur la base des éléments présentés au paragraphe précédent, les équations deviennent :

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . (1-F) |  | (1/3) | . [ (PECL – PATM) . DEQU² . HEQU ] (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QTNT . (-1) |  |  |  |  |

### Bacs dont le rapport  r est inférieur ou égal à 1

Soit (PECL – PATM) = 50 663 Pa (0,5 bar), F = 0,6, fr = 0  :

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . ( 1- 0,6) |  | (1/3) | . [0,5PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,69.106 . (1,314 - 1) |  |  |  |  |

| di | = | i . |  | 0,5 . 0,25 . ( . ( 1- 0,6) |  | (1/3) | . [PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,69.106 . (1,314 - 1) |  |  |  |  |

| di | = | i . | 4,74.10-3 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] 1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ainsi, nous obtenons les formules simplifiées ci-après :

| Surpression (mbar) | Distance réduite  (Abaque TM5-1300) (m) |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | 22 | d50 | = | 0,104 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3) |  |
| 140 | 10,1 | d140 | = | 0,048 |  |  |
| 170 | 8,9 | d170 | = | 0,042 |  |  |
| 200 | 7,6 | d200 | = | 0,036 |  |  |

NB : les distances sont déterminées à partir du centre du réservoir.

NB : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar.

### Bacs dont le rapport  r est supérieur à 1

Soit (PECL – PATM) = 101 325 Pa (1 bar), F = 0,6, fr = 0  :

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . ( 1- 0,6) |  | (1/3) | . [PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,69.106 . (1,314 - 1) |  |  |  |  |

| di | = | i . |  | 0,25 . ( . ( 1- 0,6) |  | (1/3) | . [PATM . DEQU² . HEQU] (1/3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4,69.106 . (1,314 - 1) |  |  |  |  |

| di | = | i . | 5,98.10-3 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] 1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ainsi, nous obtenons les formules simplifiées ci-après :

| Surpression (mbar) | Distance réduite  (Abaque TM5-1300) (m) |  |
| --- | --- | --- |
| 50 | 22 | d50 | = | 0,131 | . [(PATM . DEQU² . HEQU ] (1/3) |  |
| 140 | 10,1 | d140 | = | 0,060 |  |  |
| 170 | 8,9 | d170 | = | 0,053 |  |  |
| 200 | 7,6 | d200 | = | 0.045 |  |  |

NB : les distances sont déterminées à partir du centre du réservoir.

NB : Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une distance d’effets égale à deux fois la distance d’effets obtenue pour une surpression de 50 mbar.

# BilanS comparatifS

Bien que les modèles utilisés par INERIS et TECHNIP n’ont pas été décrits dans cette note, nous présentons ci-après les principales hypothèses des différents modèles.

L’interprétation de cette comparaison doit être faite avec prudence, toutes choses n’étant pas égales par ailleurs, notamment sur les méthodes utilisées.

## Bilan sur le choix des hypothèses

|  |  | IT89 | Modèle proposé | INERIS | TECHNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Méthode utilisée |  | Equivalence TNT | Equivalence TNT | PROJEX Multi-Energy | Méthode BAKER |
| Pression relative d’éclatement (Pa) | dP | 1 bar | 0,5 bar ou 1 bar | 0,5 bar à 1 bar | 1 bar |
| Volume explosible (m3) | VGAZ | Volume du bac | Volume du bac | Volume du bac | Volume du bac |
| Facteur d’énergie de distribution | F | 0,2 | 0,6 | 0 | 0 |
| Chaleur de combustion du TNT (J/Kg) | QTNT | 4,69.106 | 4,69.106 | NA | NA |
| Rapport des chaleurs spécifiques |  | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Fraction de déformation du matériau | fr | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ci-après sont présentées les distances réduites utilisées par les différents modèles :

|  |  |  | IT89 | Modèle proposé | INERIS | TECHNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abaque TM5-1300 | Abaque TM5-1300 | Multi-Energy Courbe 10 | Abaque BAKER |
| Distance réduite - 20 mbar |  | NA |  | NA | - |
| Distance réduite - 50 mbar |  | 22 | 22 | 5,2 | - |
| Distance réduite - 140 mbar |  | NA | 10,1 | 2,2 | - |
| Distance réduite - 170 mbar |  | 8,9 | 8,9 | 1,98 | - |
| Distance réduite - 200 mbar |  | NA | 7,6 | 1,7 | - |

Les résultats obtenus, à partir de ces 3 modèles, pour 17 types de réservoirs sont présentés ci-après :

## Comparatif des Résultats

|  | Modèle proposé par le GTDLI PECL = 1 bar pour r > 1 PECL = 0,5 bar pour r ≤ 1 | Modèle INERIS PECL = 0,5 bar | Modèle INERIS PECL = 1 bar | Modèle TECHNIP PECL = 1 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Bac | DEQU en mètre | HEQU en mètre | r = HEQU / DEQU | 20 mbar | 50 mbar | 140 mbar | 200 mbar | 300 mbar | 20 mbar | 50 mbar | 140 mbar | 200 mbar | 300 mbar | 20 mbar | 50 mbar | 140 mbar | 200 mbar | 300 mbar | 20 mbar | 50 mbar | 140 mbar | 200 mbar | 300 mbar |
| 1 | 3 | 7 | 2.3 | 60 | 30 | 15 | 10 | 10 | NA | 25 | 10 | 10 | Non atteint | NA | 30 | 15 | 10 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| 2 | 6 | 9 | 1.5 | 100 | 50 | 25 | 20 | 15 | NA | 40 | 20 | 15 |  | NA | non calculé | 65 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 3 | 8 | 12,6 | 1.6 | 135 | 65 | 30 | 25 | 20 | NA | 55 | 25 | 20 |  | NA | non calculé | 90 | 50 | 25 | 20 | 15 |
| 4 | 12 | 12,6 | 1.1 | 175 | 90 | 40 | 30 | 25 | NA | 70 | 30 | 25 |  | NA | non calculé | 115 | 60 | 30 | 25 | 15 |
| 5 | 14 | 16,3 | 1.2 | 210 | 105 | 50 | 40 | 30 | NA | 85 | 35 | 30 |  | NA | non calculé | 140 | 75 | 35 | 30 | 20 |
| 6 | 16 | 12,6 | 0.8 | 145 | 75 | 35 | 25 | 20 | NA | 85 | 35 | 30 | Non atteint | NA | non calculé | 140 | 75 | 35 | 30 | 20 |
| 7 | 16 | 14 | 0.9 | 150 | 75 | 35 | 30 | 25 | NA | 90 | 40 | 30 |  | NA | non calculé | 145 | 75 | 40 | 30 | 20 |
| 8 | 18 | 10,8 | 0.6 | 150 | 75 | 35 | 30 | 20 | NA | 85 | 40 | 30 |  | NA | non calculé | 145 | 75 | 40 | 30 | 20 |
| 9 | 18,6 | 12,6 | 0.7 | 160 | 80 | 40 | 30 | 25 | NA | 95 | 40 | 30 |  | NA | non calculé | 155 | 80 | 40 | 30 | 25 |
| 10 | 20 | 14,7 | 0.7 | 180 | 90 | 40 | 30 | 25 | NA | 105 | 45 | 35 |  | NA | 130 | 55 | 45 | 35 | 170 | 90 | 45 | 35 | 25 |
| 11 | 24 | 15 | 0.6 | 200 | 100 | 50 | 35 | 30 | NA | 115 | 50 | 40 |  | NA | non calculé | 195 | 100 | 50 | 40 | 30 |
| 12 | 30 | 15,2 | 0.5 | 235 | 120 | 55 | 40 | 35 | NA | 135 | 60 | 45 |  | NA | non calculé | 225 | 120 | 60 | 45 | 30 |
| 13 | 30 | 14,4 | 0.5 | 230 | 115 | 55 | 40 | 35 | NA | 135 | 60 | 45 |  | NA | non calculé | 220 | 115 | 55 | 45 | 30 |
| 14 | 36 | 14,4 | 0.4 | 260 | 130 | 60 | 45 | 40 | NA | 150 | 65 | 50 |  | NA | non calculé | 250 | 130 | 65 | 50 | 35 |
| 15 | 36 | 15,4 | 0.4 | 265 | 135 | 65 | 50 | 40 | NA | 155 | 65 | 50 |  | NA | non calculé | 255 | 135 | 65 | 50 | 35 |
| 16 | 48 | 14,4 | 0.3 | 315 | 160 | 75 | 55 | 45 | NA | 180 | 80 | 60 |  | NA | non calculé | 300 | 160 | 75 | 60 | 45 |
| 17 | 66,5 | 15,5 | 0.2 | 400 | 200 | 95 | 70 | 55 | NA | 230 | 100 | 75 |  | NA | 290 | 125 | 95 | 75 | 385 | 200 | 100 | 75 | 55 |

## Autres comparatifs de résultats

Ci-après un  comparatif des résultats obtenus à partir de différents modèles pour un bac de 16 mètres de diamètre et 12,6 mètres de hauteur.

| Surpression | IT 89 | Modèle proposé | Modèle UFIP | Modèle INERIS | TNO / INERIS Tierce-expertise | TECHNIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 mbar | 115 m. | 75 m. | 65 m. | 85 m. | 75 m. | 75 m. |
| 140 mbar | 55 m. | 35 m. | 30 m. | 35 m. | 40 m. | 35 m. |
| 200 mbar | Non Applicable | 25 m. | 25 m. | 30 m. | Non disponible | 30 m. |
| Commentaires | Application stricte des formules de l’IT89, réputées majorantes | Application du modèle proposé dans ce document avec une Pression d’éclatement à 0,5 bar | Utilisation du modèle du Guide Bleu de l’UFIP pour un bac réputé non frangible. | Modèle INERIS avec une Pression d’éclatement à 0,5 bar. | Cette méthode est majorante car elle considère une pression de rupture à 2,5 fois la pression de service. A noter que cette modélisation ajoute à la distance déterminée un facteur majorant pour tenir compte de la déformation du bac. | Modèle TECHNIP avec une pression d’éclatement à 1 bar. |

En conclusion de cette étude comparative, il est constaté que la plupart des modélisations donnent des résultats cohérents entre eux - hormis l’IT89 -,

en tous cas largement inclus dans les domaines d’incertitudes de ces modèles.

# ANNEXE 1 : Abaque TM5-1300

# Bibliographie

« Etude de déconfinement en cas d’explosion dans des bacs de stockage d’hydrocarbures » - ref 60265F RT P751 0001 2 – TECHNIP - 2005

« Expertise des formules de l’administration », réf.  RAE.MHS 22.01.04 – P. MICHAELIS, TOTAL Risk Assessment Expert, TOTAL - 2004.

« Les réservoirs de stockage atmosphériques soudés - cylindriques – verticaux », - J.N. SIMIER, Ingénieur ARTS et METIERS – Docteur Ingénieur, ATOFINA - 1988

« Methods for the calculation of physical effects »  - CPR14E - TNO

« Analyse Critique sur l’étude de dangers du site de Lorient de 
TotalFinaElf » – TNO - 2002

« Evaluation de la frangibilité de réservoirs de stockage - Bacs 34, 35 et 36 du dépôt de Gennevilliers » - ref SDS-APP 6793 – A. CHEVALIER - CETIM - 2003

« Guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers en raffineries, stockages et dépôts de produits liquides et liquéfiés » - Guide Bleu de l’UFIP –2003

Analyse critique de l’étude de dangers du dépôt RM de Coignières – ref DRA-CJI P 4475 - INERIS – 2003

« Dépôts anciens de liquides inflammables – recommandations techniques & compte-rendus des réunions » - Groupe de travail technique « 253 » - CSIC – 1989

« Loss Prevention in the process industries – Hazard Identification, assessment and control” 2nd Edition 1996 - Frank P LEES.

« Les éclatements de réservoirs – Phénoménologie et modélisation des effets » (-15 DRA35 - Octobre 2004 - INERIS/MEDD.

« Frangibilité : étude sur la rupture éventuelle d’un réservoir cylindrique vertical à toit conique soumis à une surpression causée par une déflagration accidentelle » R. PERONO, distribué par SNCT-PUBLICATIONS

« Modélisation d’explosion de réservoir atmosphérique » réf. LOG/RI 04-2006 version 01, A. LELOUP, TOTAL - 2006

# Footnotes

Le GTDLI est le groupe de travail sectoriel « dépôts de liquides inflammables », piloté par la DRIRE Ile-de-France, dont la 1ère réunion s’est tenue le 25 juin 2003. Ce groupe a vocation à être un lieu privilégié pour faciliter les échanges entre la profession (UFIP, GESIP, USI, UNGDA), les experts (INERIS, TECHNIP), l’inspection des Installations Classées (DRIRE Ile-de-France, DRIRE Nord-Pas-de-Calais et STIIIC) et les ministères concernés (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable DPPR, Ministère de l'Intérieur DDSC).

Référence : Guide de la Maîtrise de l'Urbanisation édité en 1990.

Bac 21	 ( DEQU : 20 m  ; 	HEQU :   9,89 m )

Bac 35 	 ( DEQU : 36 m ; 	HEQU : 14,40 m )

NB : Pour comparer les distances, les résultats sont arrondis à la demi dizaine supérieure.

NB : les résultats sont arrondis à la demi dizaine supérieure.

# Text boxes

Modélisation des effets de surpression dus à une explosion de bac atmosphérique

Mai 2006

Groupe de Travail Dépôts Liquides Inflammables - version 01

MTNT     =