Version 1 – Juin 2016
Guide de réalisation des diagnostics de la vulnerabilité de l’habitat existant face aux risques technologiques
Annexe 6 :
Fiches de relevé terrain par effet
## Effet de Surpression – 20-50 mbar – Fiche relevé vitrage
Effets auxquels le vitrage est exposé
Surpression	Intensité	□ 20-35 mbar □ 35-50mbar
	Type d’onde	□ Onde de choc (détonation)	□ Déflagration
	Orientation	Façade n°	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Description de la menuiserie

Schéma de la menuiserie
Type de menuiserie	Nombre de vantaux
	Dimensions tableau	Hauteur : .......... Largeur : ..........
	Châssis	□ Bois □ PVC avec renforts métalliques / □ PVC sans renforts métalliques / □ Aluminium □ Acier
	Vétuste	□ Oui □ Non
	Mode d’ouverture	□ Châssis fixe / □ Ouverture vers l’extérieur / □ Ouverture vers l’intérieur à la française / □ Autre
	Mode de pose	□ Applique □ Feuillure □ Tunnel
	Nombre de paumelles
Vitrage	Type	□ Simple vitrage …... mm / □ Double vitrage ….../......./...... / □ Autre : ..........
	Dimensions vitrage	Hauteur : .......... Largeur : ..........
	Rapport L/l	□ 1 □ 1,5 □ 2 □ 3 □ 4 à 6 □ > 6
Système de fermeture	Type	□ Tringle □ Renvoi d’angle
	Fermeture individuelle des ouvrants	□ Oui □ Non
	Gâches	□ Métalliques □ Plastiques
	Galets champignons et gâches anti-décrochements	□ Oui □ Non
	Nombre de points de condamnation
	Paumelles anti-dégondages	□ Oui □ Non

## Effet de surpression – 50-140 mbar
Effets auxquels le bâtiment est exposé
Surpression	Intensité	□ 50-60 mbar □ 80-90 mbar □ 110-120 mbar / □ 60-70 mbar □ 90-100 mbar □ 120-130 mbar / □ 70-80 mbar □ 100-110 mbar □ 130-140 mbar
	Type d’onde	□ Onde de choc (détonation)	□ Déflagration
	Temps d’application	□ 0-20 ms / □ 20-100 ms / □ 100-150 ms / □ 150-500 ms / □ > 500 ms	□ 0-20 ms / □ 20-50 ms / □ 50-150 ms / □ 150-1000 ms / □ > 1000 ms

Schéma de la construction
Murs
Hauteur	□ H ≤ 3 m □ 3 < H ≤ 4 m □ H > 4 m
Nature	□ Béton armé □ Bloc de béton plein □ Pierre de taille / □ Parpaings □ Brique pleine		Catégorie A
	□ Brique creuse □ Bloc de terre cuite □ Moellons / □ Béton cellulaire		Catégorie B
	□ Torchis/pisé □ Vétuste		Catégorie C
	□ Bois □ Autre : ...............		Étude approfondie
Orientation	Façade n°	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4
	Façade n°	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4
	Façade n°	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4
	Façade n°	□ 1 □ 2 □ 3 □ 4

Toiture
Charpente	□ Bois □ Béton □ Métallique □ Autre
Couverture	□ Petits éléments □ Grands éléments □ Terrasse
Pente	□ < 25° □ > 25°

Menuiseries vitrées
Façade	Menuiserie	Dimensions tableau

## Effet thermique continu
Effets auxquels le bâtiment est exposé
Thermique continu	Intensité	□ 3-5 kW/m² □ 5-8 kW/m²

Schéma de la construction
Murs des façades exposées
Nature	□ Béton armé □ Bloc de béton plein □ Pierre de taille □ Parpaings / □ Brique pleine □ Bloc de terre cuite □ Brique creuse □ Moellons / □ Béton cellulaire □ Torchis/pisé □ Bois □ Autre : ...............
Épaisseur du mur
Isolation	□ Polystyrène (PSE/PSX) □ Laine verre/roche (LDV/LDR) / □ Polyuréthane (PUR/PIR) □ Autre : ............... □ Aucun
Épaisseur isolant	(uniquement pour les façades en bardage bois)

Toiture
Charpente		□ Bois □ Béton □ Métallique □ Autre
Isolation	Nature isolant	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR / □ Autre : ............... □ Aucun
	Épaisseur
Protection mécanique		□ Oui □ Non (uniquement pour les toitures terrasses)

Menuiseries vitrées des façades exposées
Châssis	□ Bois □ PVC □ Aluminium □ Acier
Vitrage	□ Simple vitrage □ Double vitrage □ Plastique
Dimensions des panneaux vitrés	Hauteur : □ < 2,2 m □ > 2,2 m Surface : □ < 2 m² □ > 2 m²
% surface translucide	□ < 30 % □ 30 à 50 % □ > 50 %
Volets	□ Bois □ PVC □ Métallique □ Aucun

Portes des façades exposées
Nature	□ Bois □ PVC □ Métallique
Épaisseur de la porte	(uniquement pour les portes en bois massif)
Isolant	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR □ Aucun

Matériaux des façades exposées sensibles au feu
Nature	Classement réaction au feu	Température de dégradation thermique

Éléments singuliers des façades exposées
Traversée de câbles ou de canalisations de fluides	□ Oui □ Non
Gouttières	□ Zinc □ PVC
Bouches de ventilation ou d’aération	□ Plastique (PVC) □ Métallique

## Effet thermique continu – local de mise à l’abri
Effets auxquels le bâtiment est exposé
Thermique continu	Intensité	□ 3-5 kW/m² □ 5-8 kW/m²

Schéma du local de mise à l’abri
Nombre de personnes à mettre à l’abri
Dimensions du local	Surface : …...... m² Hauteur : …...... m

Menuiseries vitrées des façades exposées de l’enveloppe du bâtiment
Châssis	□ Bois □ PVC □ Aluminium □ Acier
Vitrage	□ Simple vitrage □ Double vitrage □ Plastique
Dimensions des panneaux vitrés	Hauteur : □ < 2,2 m □ > 2,2 m Surface : □ < 2 m² □ > 2 m²
% surface translucide	□ < 30 % □ 30 à 50 % □ > 50 %
Volets	□ Bois □ PVC □ Métallique □ Aucun

Façades exposées du local
Nature	□ Béton armé □ Bloc de béton plein □ Pierre de taille □ Parpaings / □ Brique pleine □ Bloc de terre cuite □ Brique creuse □ Moellons / □ Béton cellulaire □ Torchis/pisé □ Bois □ Autre : ...............
Épaisseur du mur
Isolation	□ Polystyrène (PSE/PSX) □ Laine verre/roche (LDV/LDR) / □ Polyuréthane (PUR/PIR) □ Autre : ............... □ Aucun
Épaisseur isolant	(uniquement pour les façades en bardage bois)
Menuiseries vitrées	□ Oui □ Non

Parois intérieures du local
Plafond	Donne sur un volume habité	□ Oui (combles aménagés ou étage) □ Non (combles perdus)
	Nature
	Isolation	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR / □ Autre : ............... □ Aucune	Épaisseur : / .................. cm
Cloisons	Nature
Portes	Nature
Plancher	Donne sur un volume habité	□ Oui (local à l’étage) □ Non (local au rez-de-chaussée)
	Nature
	Isolation	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR / □ Autre : ............... □ Aucune	Épaisseur : / ................. cm

## Effet thermique transitoire

Effets auxquels le bâtiment est exposé
Thermique transitoire – boule de feu	Intensité	□ 600-1000 [(kW/m²)4/3].s / □ 1000-1800 [(kW/m²)4/3].s
Thermique transitoire – feu de nuage	Intensité	□ SEI-SEL □ > SEL/SELS
Effet simultané surpression	□ Oui □ Non

Schéma de la construction

Structure porteuse apparente du bâtiment
Nature des éléments directement exposés	□ Béton □ Métallique □ Bois □ Autre

Couverture
Nature	□ Petits éléments □ Grands éléments □ Terrasse □ Autre
Isolation / (pour couverture en petits éléments)	□ Combustible □ Non combustible	Épaisseur : .......................................cm
	Fixation solidaire à la charpente	□ Oui □ Non
Combles / (pour couverture en petits éléments)	□ Aménagés □ Perdus / □ Plancher béton ou hourdis □ Plancher léger (bois, plâtre, métallique…)

Menuiseries vitrées des façades exposées
Châssis	□ Bois □ PVC □ Aluminium □ Acier
Vitrage	□ Simple vitrage □ Double vitrage □ Polymère
Dimensions des panneaux vitrés	Hauteur : □ < 2,2 m □ > 2,2 m Surface : □ < 2 m² □ > 2 m² / (uniquement pour les châssis PVC ou aluminium dans la zone 1000-1800 [(kW/m²)4/3].s)

## Fiche relevé multi-effets

Effets auxquels le bâtiment est exposé
Surpression	Intensité	□ Zone 20-50mbar / □ 20-35 mbar / □ 35-50 mbar	□ Zone 50-140mbar / □ 50-60 mbar □ 100-110 mbar / □ 60-70 mbar □ 110-120mbar / □ 70-80 mbar □120-130 mbar / □ 80-90 mbar □ 130-140 mbar / □ 90-100mbar
	Type d’onde	□ Onde de choc (détonation)		□ Déflagration
	Temps d’application	□ 0-20 ms □ 20-100 ms / □ 100-150ms □ 150-500 ms / □ t > 500 ms		□ 0-20 ms □ 20-50 ms / □ 50-150 ms □ 150-1000 ms / □ > 1000 ms
Thermique continu	Intensité	□ 3-5 kW/m² □ 5-8 kW/m²
Thermique transitoire – boule de feu	Intensité	□ 600-1000 [(kW/m²)4/3].s □ 1000-1800 [(kW/m²)4/3].s
Thermique transitoire – feu de nuage	Intensité	□ SEI-SEL □ > SEL/SELS

Schéma de la construction

Murs
Hauteur	□ H ≤ 3 m □ 3 < H ≤ 4 m □ H > 4 m
Nature	□ Béton armé □ Bloc de béton plein □ Béton cellulaire / □ Pierre de taille □ Parpaings □ Brique pleine / □ Brique creuse □ Bloc de terre cuite □ Moellons / □ Torchis/pisé □ Bois □ Autre : ...............
Vétuste	□ Oui □ Non
Épaisseur du mur
Isolation	□ Polystyrène (PSE/PSX) □ Laine verre/roche (LDV/LDR) / □ Polyuréthane (PUR/PIR) □ Autre : ............... □ Aucune
Épaisseur isolant	(uniquement pour les façades en bardage bois)

Toiture
Charpente	□ Bois □ Béton □ Métallique □ Autre
Couverture	□ Petits éléments □ Grands éléments □ Terrasse □ Autre
Pente	□ < 25° □ > 25°
Isolation	Nature isolant	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR / □ Autre : ............... □ Aucun
	Épaisseur : …........................cm
	Fixation solidaire à la charpente : □ Oui □ Non
Protection mécanique	□ Oui □ Non (uniquement pour les toitures terrasses)
Combles	□ Aménagés □ Perdus / □ Plancher béton ou hourdis □ Plancher léger (bois, plâtre, métallique…)

Menuiseries vitrées
Châssis	□ Bois □ PVC □ Aluminium □ Acier
Vitrage	□ Simple vitrage □ Double vitrage □ Polymère
Dimensions des panneaux vitrés	Hauteur : □ < 2,2 m □ > 2,2 m Surface : □ < 2 m² □ > 2 m² / (uniquement pour les châssis PVC ou aluminium)
% surface translucide	□ < 30 % □ 30 à 50 % □ > 50 %
Volets	□ Bois □ PVC □ Métallique □ Aucun
Pour l’effet surpression, il est nécessaire de réaliser un relevé détaillé par menuiserie ou par type de menuiserie :

Portes
Nature	□ Bois □ PVC □ Métallique
Épaisseur de la porte	(uniquement pour les portes en bois massif)
Isolant	□ PSE/PSX □ LDV/LDR □ PUR/PIR □ Aucun

Matériaux des façades exposées sensibles au feu
Nature	Classement réaction au feu	Température de dégradation thermique

Éléments singuliers des façades exposées
Traversée de câbles ou de canalisations de fluides	□ Oui □ Non
Gouttières	□ Zinc □ PVC
Bouches de ventilation ou d’aération	□ Plastique (PVC) □ Métallique